6. třída						26.

#### Měřidla délky

- k měření používáme délková měřidla:

  - různě dlouhá

  - různě přesná

  - z různého materiálu

| měřidlo | rozsah | přesnost (nejm. dílek) | odchylka měření |
| --- | --- | --- | --- |
| tachometr | 0 – 999 999 km | 100 m | 50 m |
| pásmo | 0 – 50 m | 1 cm | 5 mm |
| svinovací, skládací | 0 – 5 m | 1 mm | 0,5 mm |
| krejčovský | 0 - 150 cm | 1 cm | 5 mm |
| posuvné měřítko | 0 – 15 cm | 0,1 mm | 0,05 mm |
| mikrometr | 0 – 5 cm | 0,01 mm | 0,005 mm |

odchylka měření - polovina nejmenšího dílku použitého měřidla

- měření se provádí vícekrát a jako výsledek se bere aritmetický průměr z naměřených hodnot

Měření délky v praxi

| předmět | můj odhad | naměřená délka | přesnost | rozsah stupnice | odchylka měření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šířka lavice | 40 cm | 72,5 cm | 1 mm | 0–5 m | 0,5 mm |
| šířka nástěnné per. soustavy prvků | 2 m | 230 cm | 2 mm | 0-50 m | 1 mm |
| výška kostry | 170 cm | 161 cm | 1 mm | 0-5 m | 0,5 mm |
| délka lavice | 2 m | 180,5 cm | 1 mm | 0-5 m | 0,5 mm |
| výška pana učitele | 175 cm | 184 cm | 1 mm | 0-5 m | 0,5 mm |
| výška třídy | 4,5 m | 3,746 m | 1 mm | 0-40 m | 0,5 mm |
| obvod pasu K. | 70 cm | 68 cm | 1 cm | 0-100 cm | 0,5 cm |

Měření posuvným měřítkem

| předmět | můj odhad | naměřená délka | přesnost | rozsah stupnice | odchylka měření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| průměr trubky |  | 27,2 mm | 0,1 mm | 0-15 cm | 0,05 mm |
| šířka hrací kostky |  | 16,5 mm |  |  |  |
| Šířka bělítka |  | 13,4 mm |  |  |  |
| průměr kohoutku |  | 20,0 mm |  |  |  |
| průměr lepidla |  | 25,8 mm |  |  |  |