8. třída						39.

Zdroje elektrického napětí

- vše, co funguje na elektřinu potřebuje zdroj napětí: buď síťové napětí nebo baterie

- poč. 19. století: Alesandro Volta:

Voltův článek

Elektrické napětí vzniká chemickou

reakcí kyseliny s kovovými elektrodami.

ale také: Pokus: do citronu zapíchnout měděný a ocelový hřebík a změřit napětí, vyzkoušet i jiné zdroje (elektrolyty)

Akumulátory

- el. článek, jehož napětí se dá obnovovat

- olověný akumulátor (elektrolytem roztok H2SO4), při nabíjení (stejnosměrným proudem) se kladná elektroda pokryje oxidem olovičitým, akumulátor se stane zdrojem napětí

- používá se několik článků spojených za sebou

automobily, dopravní prostředky (Pb), mobilní telefony, rádia, fotoaparáty… (Ni-Cd, niklmetalhydrid, litium-polymerové…)

- kdy je výhodné použít baterii, kdy akumulátor? – akumulátor lze až 1000x nabít, občas potřebujeme velký proud (blesky u fotoaparátů) – to umožňují jen akumuklátory, suché články jsou „pomalejší“ – chráněny, nelze je tak rychle vybít, je omezena velikost odebíraného proudu

# Text boxes

#### Suchý článek

záporná elektroda – zinková nádoba

kladná elektroda – uhlíková tyčka

elektrolyt- kašovitý salmiak (chlorid amonný)

burel (MnO2) – prodlužuje použitelnost článku

práškový uhlík – zlepšuje vodivost mezi elektrodami

Jiné baterie (hodinky, kalkulačky …) – stříbrozinkové

Používáním baterie její napětí klesá a nedá se obnovit.