8. třída					42.

Výsledný odpor rezistorů zapojených v el. obvodu za sebou

# Pomůcky: Obvod podle obrázku

Jaký vztah je mezi U1, U2 a U na každém řádku?

U = U1 + U2 → Celkové napětí na spotřebičích spojených za sebou se rovná součtu napětí na jednotlivých spotřebičích.

Pro jednotlivé odpory:   ;

→→→

Výsledný odpor dvou rezistorů zapojených za sebou je roven součtu jejich odporů:

R = R1 + R2

Př.: V obvodu jsou zapojeny dva rezistory. Prochází jimi proud I = 0,20 A. Mezi svorkami prvního rezistoru bylo naměřeno napětí U1 = 3,6 V a u druhého rezistoru napětí U2 = 2,4 V.

Urči odpory obou rezistorů a výsledný odpor.

→→ po výpočtu porovnat U1 : U2  a   R1 : R2

Poměr napětí mezi svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná poměru jejich odporů (tam, kde je větší U je i větší R):

U1 : U2  =   R1 : R2

# Text boxes

Pokus: nákres podle obrázku, měříme jednotlivá a celková napětí, porovnáváme, zapisujeme. do tabulky:

| R1(Ω) | R2(Ω) | U1(V) | U2 (V) | U(V) | I (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 9,4 | 9,4 | 18,3 | 0,096 |
| 100 | 470 | 3,2 | 15,3 | 18,3 | 0,033 |
| 100 | 1000 | 0,017 | 16,8 | 18,5 | 1,7 |
| 470 | 1000 | 6,1 | 12,7 | 18,3 | 0,012 |