9. třída						19.

Elektromagnetické vlny a záření

- rozhlas, televize, mikrovlnné trouby, žárovka a její barva, opalování, rentgen, laser ( vše souvisí s elektromagnetickým zářením

- v 2. polovině 19. stol. byla teprve odhaleno – J. Maxwell matematicky popsal, dokázal. že světlo je elektromagnetické záření, předpověděl i jiné, neviditelné vlny ( ty později objevil H. Hertz – položil tím základy radiotechniky, televize, bezdrátové techniky spojů

- vlny všude kolem nás, příklad: kámen do rybníka.: co se stane? – kolem místa dopadu se začnou šířit vlny v závislosti na tom, jak velký ten kámen byl. , čím větší, tím větší vlny:

- vlna se projevuje tak, že jednotlivé částice vody střídavě stoupají a klesají, rozruch se po hladině šíří určitou rychlostí, v elektromagnetické vlně jsou vzájemně propojena magnetická a el. pole, vlna je vlastně souhrn pravidelných vzájemných změn těchto polí, vlna se šíří v prostoru

Elektromagnetická vlna je souhrn pravidelných vzájemných změn elektrického a magnetického pole šířících se prostorem.

krátká vlnová délka

dlouhá vlnová délka

( - vlnová délka – vzdálenost mezi jednotlivými vlnami, souvisí s frekvencí

f = 	( čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je kmitočet

Vlnová délka ovlivňuje šíření elektromagnetických vln, čím delší vlnová délka, tím průchodnější vlny (tím se lépe šíří i za překážky):

Rádiové vlny (2000 m až 1 m)

- dlouhé

- střední	- modulovaná vlna je vysílána anténou k přijímači

- krátké	- čím vyšší kmitočet (čím kratší vlnová délka), tím více informace se do

- velmi krátké		ní vejde, nejkvalitnější VKV (FM) - - přenos informace, zpráv, hudby, obrazu v rozhlasu a televizi (VKV)

Televizní i rádiový signál je šířen pomocí pozemních vysílačů nebo pomocí umělých družic.